## Slide 1
上汽大众包装方案
时间:2022.07.10

## Slide 2
目录/
DIRECTORY
ONE 长途包装方案
TWO 上线包装方案

## Slide 3
ONE
长途包装方案

## Slide 4
零件1 & 2 ： 左/右侧内部饰板
项目 | 规格 | 单位
零件尺寸 | 782*175*100 775*170*100 | mm
单箱收容数 | 3 | pcs
纸箱内尺寸 | 842*330*180 | mm
单箱重量 | 1.5 | Kg
纸箱包装方式：
瓦楞纸箱 + 纸插格 + 无纺布袋

## Slide 5
项目 | 规格 | 单位
每托纸箱数 | 15 | pcs
整托收容数 | 45 | pcs
整托尺寸 | 1140*900*1130 | mm
整托重量 | 28 | Kg
40’集装箱收容数 | 2340 | pcs
托盘包装方式：
蜂窝纸托盘 + 纸箱
零件1 & 2 ： 左/右侧内部饰板

## Slide 6
项目 | 规格 | 单位
零件尺寸 | 800*100*15 | mm
单箱收容数 | 24 | pcs
纸箱内尺寸 | 850*351*225 | mm
单箱重量 | 7 | Kg
纸箱包装方式：
瓦楞纸箱 + EPE + 纸隔板 + 无纺布袋
零件3 ：出风口饰板

## Slide 7
项目 | 规格 | 单位
每托纸箱数 | 12 | pcs
整托收容数 | 288 | pcs
整托尺寸 | 1140*900*1110 | mm
整托重量 | 90 | Kg
40’集装箱收容数 | 14976 | pcs
托盘包装方式：
蜂窝纸托盘 + 纸箱
零件3 ：出风口饰板

## Slide 8
项目 | 规格 | 单位
零件尺寸 | 672*80*80 | mm
单箱收容数 | 12 | pcs
纸箱内尺寸 | 732*360*270 | mm
单箱重量 | 2.5 | Kg
纸箱包装方式：
瓦楞纸箱 + 纸插格 + 纸垫板 + 无纺布袋
零件4 & 5 ：左/右装饰件

## Slide 9
项目 | 规格 | 单位
每托纸箱数 | 9 | pcs
整托收容数 | 108 | pcs
整托尺寸 | 1140*780*1000 | mm
整托重量 | 25 | Kg
40’集装箱收容数 | 6480 | pcs
托盘包装方式：
蜂窝纸托盘 + 纸箱
零件4 & 5 ：左/右装饰件

## Slide 10
项目 | 规格 | 单位
零件尺寸 | 210*135*10 | mm
单箱收容数 | 80 | pcs
纸箱内尺寸 | 775*360*220 | mm
单箱重量 | 6.5 | Kg
纸箱包装方式：
瓦楞纸箱 + 纸插格 + 无纺布袋
零件6 & 7 ： 左/右出风口饰框

## Slide 11
项目 | 规格 | 单位
每托纸箱数 | 12 | pcs
整托收容数 | 960 | pcs
整托尺寸 | 1140*840*1090 | mm
整托重量 | 83 | Kg
40’集装箱收容数 | 53760 | pcs
托盘包装方式：
蜂窝纸托盘 + 纸箱
零件6 & 7 ： 左/右出风口饰框

## Slide 12
项目 | 规格 | 单位
零件尺寸 | 500*100*15 | mm
单箱收容数 | 28 | pcs
纸箱内尺寸 | 545*402*220 | mm
单箱重量 | 5.2 | Kg
纸箱包装方式：
瓦楞纸箱 + EPE + 纸隔板 + 无纺布袋
零件8 : 出风口饰板

## Slide 13
项目 | 规格 | 单位
每托纸箱数 | 16 | pcs
整托收容数 | 448 | pcs
整托尺寸 | 1140*900*1110 | mm
整托重量 | 88 | Kg
40’集装箱收容数 | 23296 | pcs
托盘包装方式：
蜂窝纸托盘 + 纸箱
零件8 : 出风口饰板

## Slide 14
TWO
上线包装方案

## Slide 15
项目 | 规格 | 单位
零件尺寸 | 782*175*100 775*170*100 | mm
箱型选择 | EUS | -
KLT尺寸 | 1000*400*280 | mm
单箱收容数 | 3 | pcs
单箱重量 | 8.5 | Kg
零件1 & 2 ： 左/右侧内部饰板

## Slide 16
项目 | 规格 | 单位
零件尺寸 | 800*100*15 | mm
箱型选择 | EUS | -
KLT尺寸 | 1000*400*280 | mm
单箱收容数 | 20 | pcs
单箱重量 | 12.5 | Kg
零件3 ：出风口饰板

## Slide 17
项目 | 规格 | 单位
零件尺寸 | 672*80*80 | mm
箱型选择 | EUK | -
KLT尺寸 | 800*600*338 | mm
单箱收容数 | 18 | pcs
单箱重量 | 10 | Kg
零件4 & 5 ：左/右装饰件

## Slide 18
项目 | 规格 | 单位
零件尺寸 | 210*135*10 | mm
箱型选择 | EUD | -
KLT尺寸 | 600*400*280 | mm
单箱收容数 | 54 | pcs
单箱重量 | 8.5 | Kg
零件6 & 7 ： 左/右出风口饰框

## Slide 19
项目 | 规格 | 单位
零件尺寸 | 500*100*15 | mm
箱型选择 | EUH | -
KLT尺寸 | 600*400*280 | mm
单箱收容数 | 20 | pcs
单箱重量 | 8 | Kg
零件8 : 出风口饰板

## Slide 20
谢谢!